## Slide 1: NVMe Compare vs Verify
鎌田知也

## Slide 2: 概要
NVMe 1.4にVerifyコマンドが追加された
類似コマンドにCompareコマンドがある
CompareコマンドとVerifyコマンドの差を示す

## Slide 3: Compare
SSDから読んだデータとホストからもらったデータを比較
NAND(不揮発化メモリ)から読む必要はない
  FUA(Force Unit Access)ビットが立つと不揮発化メモリから読む
Protection Information Field(PRINFO)
  …なんだろ？
  調べます( ｰ`дｰ´)ｷﾘｯ

## Slide 4: Verify
指定したLBAが読めるかを確認するコマンド
データの転送はない
FUAビットが立ってると不揮発化メモリから読む (もう聞き飽きたね(^^♪)
Readエラーは失敗扱い(読めてないしね)
訂正エラーでも失敗扱い(何が読めたんだろ？)
PRINFOは…勉強します(・ω・`)

## Slide 5: コマンド別概要
Compare
  Opcode:0b 000 01b 01b
  指定したLBAから読んだデータと一致するか
  比較対象としてホストが正解データを与える
Verify
  Opcode:0b 000 11b 00b
  ドライブからデータが読めるかを確かめる
  読めるか、が正解になる
  ホストからデータを与えないので使いやすい(？)
    保護情報(CRCとか)を対応していないと読めるか、チェックコマンドになる

## Slide 6: おわり